浅析采矿工程井下工程测量工作

在采矿工程中，测量工作是不可或缺的一环，关乎到采矿人员的生命财产安全，从井下工程风险引出采矿工程中测量工作的重要性，对井下采矿工程测量工作的任务进行分析，然后就井下工程测量工作的应用措施进行简单介绍。

【关键词】采矿工程 井下工程风险 测量工作

随着科技的快速发展，采矿工程的设备越来越现代化，企业设立的工程项目也越来越多，而在采矿工程中，测量工作是不可或缺的一环，关乎到采矿人员的生命财产安全，这也就使得对于测量工作的要求越来越高。只有测量工作做到位了，才能对该矿的存在价值作出分析。因此，采矿企业要高度重视井下工程的测量问题。文章从井下工程风险引出采矿工程中测量工作的重要性，对井下采矿工程测量工作的任务进行分析，然后就井下工程测量工作的应用措施进行简单介绍。

一、测量工作的重要性

对于采矿企业来说，通过对矿的价值的估算，从而制定出详细的采矿计划，使得企业能够获得最大的利益，这是对矿产进行开采的目的所在。在采矿之前，为了制定合理科学的计划方案，从而对矿产进行有效、合理的利用，就必须对井下的矿产有一个准确的掌握，对于矿产的储存量、矿产所存在的环境进行测量，掌握准确的数据，进行科学的分析，然后制定合理的采矿计划。为了制定合理的采矿计划方案，矿井的测量人员必须要对其开采的方向、要达到的深度、开采的数量有一个准确测量，并根据所得数据，画出井下的剖面图和平面图，通过图形的方式将矿井的信息呈现出来，对井下的通风、安全以及各种设施的存放做准备，为计划的制定做准备。

施工过程中存在的风险主要是安全风险和经济风险，而造成这些风险的主要因素是对于施工进度的掌握以及对于施工成本的投入。在施工过程中，如果测量工作没有及时地跟进施工的进度，那么对于井下的具体情况就没有准确的把握，从而使得施工中的注意问题不能及时地对采矿人员进行提醒，那么就会使一些事故不能采取及时的应对措施，从而造成伤亡。在人们看来，事故的发生必定会引发人员的伤亡，但是，如果对于井下的情况及时地跟进测量，那么就能够采取相应的开采措施，及时地对可能发生的事故进行预测，从而避免事故的发生或者在事故发生时采取相应的措施把伤亡损失降到最低。同时，对于井下的具体情况如果没有达到与进度相统一，就容易造成企业对采矿的投入变得盲目，对关键工序的管理不到位，从而造成成本的浪费，使得企业的收益降低。

二、采矿工程井下工程测量工作

（一）正确进行放样和贯通测量

矿产企业进行井下工程测量时，应正确进行定线放样工作。而后根据定线放样所得出的中线和水准点确定断面中心点，通常在挖掘断面中心点时主要布置炸药或采用相应的机械设备的方法进行。待巷体成型时，在利用校准过的中线在断面线上放样，而后进行衬砌施工。巷道贯通后，对接好中线，并对巷道的横纵向误差进行测量，以便作出适当调整。若是由于工程情况特殊，对放样提出了更高的要求，那么就应先进行贯通测量，然后再调整误差。将放样误差调整至合理范围，而后以平差坐标及高程作标准合理调整施工中线。进行井下测量工作时，应仔细记录各种相关数据信息，且在测量结束后绘制出井下环境图。另外，井下采矿工程对机械设备、设施的要求相对较高，因此，还应对井下机械设备、设施进行测量，以此确保井下机械设备、设施的正常运行。矿井测量工作在整个采矿工程中都起着举足轻重的作用，其贯通质量优劣将直接影响矿井的生产安全、效益。所以，矿产企业必须重视测量工作，指派工作能力出众、责任心强的测量人员进行测量工作，一次确保测量精度，并建立有效的管理平台，以便实时分析和处理矿井数据资料。与此同时，建立有效的数据库管理系统，以便及时、便利的查阅相关资料，从而为剖面图与平面图的绘制奠定基础。

（二）加强井下测量控制，建立高程联系测量

采矿工程井下工程测量控制主要能分为井下控制与地面控制两部分。在实际进行井下工程测量控制时，应建立高程联系测量，并将井下控制与地面控制两部分进行有机结合，通过对井下控制与地面控制两部分进行联系测量，以此形成有效的高程系统控制平台。若是采矿工程采用斜井施工方式，那么就必须联系测量矿井的平面和高程。通常我们采用三角形的测量方式对矿井的平面进行联系测量。随着科学技术的发展，矿井测量工作中也在不断融入现代化技术，例如光学投点仪、激光垂准仪等等。一般情况下，我们主要采用测角网、导线对地面平面进行测量控制；以三角原理为基础，采用电磁波、水准网来测量高程控制网。根据巷道断面情况和巷道的形状决定地下控制。小型的矿井工程通常利用中线进行控制，而高程控制则能够采用测距仪测高的方式进行测量。井下施工中，会掘空岩体，使得周边围岩的受力状况发生变化，导致容易出现井下建筑下沉、围岩隆起、岩层变形或断裂等情况，最终对井下作业人员的生命安全产生巨大的威胁。因此，矿产企业必须对井下的实际情况进行充分全面的观察和测量，以便对井下作业情况进行实时的、全方位的监控，从而进一步确保井下生产作业的安全。

（三）科学确定和掌握测图比例

井下施工是一项复杂且又系统的工程，对于测图比例要求相对较高，所以，工程测绘人员应根据工程规模大小及地下基建工程的深度情况来测绘地形图。在测绘地形图时，不仅应将主体工程设计绘制在其中，还应将附属工程设计绘制在其中。同时，充分考虑岩体掘空后，对地面所造成的影响。此外，不同地下工程的各阶段对于测图的比例要求也不相同。例如规划阶段测图比例是1比500至1比10000；施工阶段规定的测图比例为1比200至1比2000。在地下工程中，工程的纵、横向截面图和剖面图必须仔细的绘制，这是非常关键的一个环节。只有切实掌握这一环节，才能从根本上确保测量工程的质量，进而为煤矿的开采奠定坚实的基础。

综上所述，矿产资源对人类生存和发展的意义重大。随着社会的不断进步、科技的更新换代，井下工程的测量工作变得越来越简单、要求也越来越高，这也就要求相应的测量工作者本身必须掌握全面的理论知识、丰富的实践经验。因此，只有不断地进行井下采矿技术的创新，创造出最符合可持续发展的井下采矿技术，进一步合理采矿、节约采矿、科学采矿，才能够创造出更大的生产力以供未来发展。

EEGU范文网 www.eegu.com ：http://www.eegu.com/fw/gs153509/