印染智能化助推产业转型升级

众所周知，印染行业是纺织行业中提高附加值和丰富花色产品最重要的环节。在纺织行业“十二五”转型升级过程当中，物联网、移动互联、大数据、云计算、集成电路、人工智能、新型传感器等一批信息技术将会发挥越来越重要的作用。这些技术的结合将有力促进纺织行业在产品设计、生产制造、经营管理、物流配送、市场营销等各个环节的信息化建设，形成覆盖更广泛、资源更丰富、响应更迅速、功能更强大、应用更深入的一体化系统，从而推动传统行业的转型升级。

信息化与智能化结合密切

陈志华介绍，制造业信息化系统主要分三个层次，ERP系统、MES系统和SFC系统。所谓ERP系统，就是企业资源、计划管理系统，它全面集成企业所有资源信息，包括物流、资金流、信息流等管理。MES是生产执行管理系统，是ERP和SFC之间的执行层，面向车间生产管理和调度执行。SFC就是现场自动化系统，主要包括工艺参数的自动测控和数字化自动化装备，面向生产现场的自动化。这三个系统中的ERP系统简而言之就是一个计划层，侧重于软件和管理的全面性；SFC系统是现场作业层面的系统，侧重于硬件和生产现场；MES系统是一个执行层，侧重于硬件和软件的结合，承上启下。ERP和MES系统的结合组成了一个智能管理系统，MES和SFC组成了智能生产系统，这两者的结合，智能管理和智能生产又形成了智能制造最核心的一个部分。

据了解，ERP系统在我们国家已推广多年，而许多企业都不能发挥它应该有的巨大作用，主要就是MES和SFC这两个系统发展的滞后，或者说在一些企业是缺失的。没有智能生产作为基础，全面信息化管理必定苍白残缺，这就是制造业与商业服务业在发展上的主要区别。可喜的是近些年来智能生产越来越受到行业的重视，并且取得了一些可喜的成就。

“在印染行业，总的来说一批智能化技术已经取得了初步的成果，并且开始在印染行业内得到了应用。比如在生产执行管理系统MES方面，解决了企业计划层和生产过程控制层之间的信息断层问题。尤其是近几年，MES系统在行业当中不断受到重视，在一些企业已经建立了MES的企业管理系统，并且取得了良好效果。在专业的供应商、服务商方面，德国的SEDO公司也提供了不少优质的专业服务。”陈志华说道。

SFC现场自动化系统进步明显

“作为最基本元素，印染行业的SFC自动化系统方面取得的进步明显，主要体现在以下四个方面：工业参数在线采集与自动控制、化学品自动称量与输送、工业机器人、数字化装备。”陈志华表示。

当前，工艺参数在线采集与自动控制可以通过各种新型传感器，对生产设备的工艺参数，如水、电、汽、温度、湿度、化学品浓度、幅宽、华型精度等等一系列的参数进行实时的数据采集，并由自动控制装置按照工艺要求进行在线实时的调整。“主要是自动传感器和自动控制装置的结合，这些工作近几年在行业的推广和应用开展良好。”陈志华说道。

在化学品的自动称量和自动输送方面，采用自动装备代替人工，实现印染车间物料及化学品的自动计量和输送，可以减少工人的体力，提高劳动生产率，节能降耗。“过去一直认为劳动力的减少非常重要，实际上最重要的应该是提高工艺技术水平和管理水平，因为印染行业本来用工就不多，做出一流的产品才是最主要的方向。包括台湾的流亚公司、杭州的开源公司都在积极推进这方面的技术。”

对于目前广受关注的工业机器人，陈志华说：“包括山东康平纳、绍兴瑞群在内的多家企业，最近也研发了印花机的机器人，这些都是行业进步的表现。”

近几年，数码印花已经到了快速发展的阶段。通过前些年长期的积累，印花的速度有了很大的提高，墨水配套成本开始下降，技术不断进步等等，多方面的因素使得数码喷墨印花走到了快速发展的节点，这都有赖于数字化装备的发展。“其中，八分色印花发展尤为明显，通过传统的平网、圆网以及滚筒印花的改造，实现了八分色的精细印花，绍兴红绿蓝在平网技术方面就走在行业前端。还有杭州宏华、黑迈数码、杭州开源、意大利MS等等企业，都在数码印花方面表现突出，产品都在不断创新。”

印染智能化发展三大趋势

作为技术密集型行业，印染行业工艺比较复杂，参数很多，生产、管理控制要素多，针对这样的行业，实现智能化的意义必然更加重要。陈志华表示，智能化对行业具体的作用，从短期来说有五个方面：减少人工成本，提高生产效率；提高企业技术水平和管理水平；提高节能减排和清洁生产水平；提高产品质量和稳定性；提高市场反应速度和应变能力。

未来，印染智能化与互联网的融合趋势明显。印染智能化水平的不断提升，为传统制造业与互联网的融合提供了更多的可能以及更好的基础，通过与互联网的结合，传统制造业又将激发新的活力和更多的发展空间。通过智能制造，一些数字化、智能化的发展，云生产、云市场和云设计变得更加有可能。

行业智能化程度也将不断提高。一是从单一装备的智能化向整体工厂的智能化转变，二是从企业智能化向整体行业的智能化转变。

同时，智能化水平更高、范围更广。近期行业着重发展的是智能生产和智能管理，这两个方面未来的发展水平会越来越高，推广普及面会越来越广泛。另外两个部分就是智能设计和智能服务，未来随着同互联网的融合将会有更大的发展空间。

EEGU范文网 www.eegu.com ：http://www.eegu.com/fw/gs153608/