水工建筑的帷幕灌浆技术应用探索

摘要：随着国家经济发展和城市建设水平不断提高，公共工程和基础设施建设项目也越来越多。水工建筑是公共工程的重要组成部分，在实际施工当中，地基渗水问题是较为突出和严重的问题。其不仅导致水工建筑质量受损，致使使用寿命大大缩短，还将对整体水工工程的运行安全造成极大负面影响。针对该问题，帷幕灌浆技术被研发出来，并发挥了巨大作用。本文首先对水工建筑中该项技术的应用流程和要点进行分析和阐述，进而对其应用中的重点问题进行有效解析。

关键词：水工建筑 帷幕灌浆技术 应用

水工建筑工程项目数量越来越多，其项目种类也日趋多样化。如为达到防洪和城市换水的目的，在河堤口岸建设排涝泵站，即水工建筑中的一种。保证水工建筑的质量，是水工建筑施工的基本诉求和终极目标，为此，需要不断提升技术水平和施工质量。为有效解决水工建筑中地基渗漏问题，应当将帷幕灌浆技术充分应用到地基施工当中，注意具体的施工要点，并有效避免和解决施工中的常见问题，提高整体水工建筑的质量。

1.帷幕灌浆技术在水工建筑中的应用流程

1.1 测量与成孔

在进行帷幕灌浆之前，需做好相应的准备工作，首要的即完成测量和成孔。首先，根据建筑设计要求，对钻孔的位置进行测量，确保钻孔位置的准确性。运用全站仪完成测量，以灌浆轴线作为测设对象，当测设过程中存在转折点问题或高程差过大问题，则需在当前的基础上进行控制点的加设。在测量之余，应当对相关数据进行反复核查，及时发现数据上的失误和错漏。以核查后的数据为依据，完成灌浆孔和孔口高程相关参数的准确布设。其次，确定好钻孔位置和顺序、深度、孔径等相关参数信息后，即着手成孔施工工作。先确保钻机场地和钻机安装的平整，完成试钻和相关系数的调试，进而完成成孔施工。

1.2 钻孔冲洗与压水试验

完成成孔施工工序后，即进行钻孔的冲洗。利用导管高压水，将水压控制在灌浆压力的80%之内，采取由下往上的冲洗方式，将钻孔中的碎屑和渣滓清洗干净。在回水不再浑浊后，继续进行高压冲洗，确保整体时间在半小时以上。综合总冲孔时间，应确保其在两小时以上。冲洗完成标准应以孔底沉渣厚度为准，在符合相应标准后放停止冲洗。其后，进行压水试验。压水试验同样需控制好水压压力，使其在灌浆压力的80%以内，控制在1MPa以内为佳。压水试验可选择单点法进行，为灌浆施工作最后准备。

1.3 灌浆与封孔

灌浆施工使用水泥浆作为浆液材料，选用常规的硅酸盐水泥，运用自动搅拌机来完成水泥浆的制备工作。在搅拌和制备过程中，应确保搅拌机的制备生产量能够与灌浆施工需求相统一，以实现最佳的施工效果，保证灌浆施工质量。同时，应当控制好泥浆制备和灌浆施工的时间，确保其在四小时以内，以保证泥浆最佳性能。帷幕灌浆施工以由下往上的顺序进行，采用分段式灌浆，控制好灌浆的压力和时间。如选择自上而下的灌注方式，则应在前述方法的基础上相应增加半小时到一小时。完成灌浆后，即利用置换和压力灌浆两种中的一种来完成封孔操作。

1.4 质量检验

灌浆施工完成后，需对施工效果进行检查和判断，确保帷幕灌浆的施工质量。质量检验主要包括几个方面，即对基岩灌浆质量和坝体的质量进行有效检查。在进行基岩灌浆质量检查时，以孔压水试验成果为参考依据。坝体质量检查应以注水试验为检查依据，如试验渗水系数未超出规定范围，则坝体质量符合质量要求。此外，还应对灌浆孔进行质量检查，检查其是否居于帷幕中心线。采取抽查方式，利用由上到下分段卡塞的方法，通过压水试验测试，对总孔数10%的灌浆孔进行排查。如无质量异常问题，则进行工程竣工验收；如发现质量问题，则及时采取有效的解决处理办法。

2.水工建筑中帷幕灌浆技术的应用要点

2.1 严格遵循国家相关技术规定和要求

为实现最佳的施工效果，保证水工建筑地基良好的防渗能力，应在帷幕灌浆技术应用时确保其严格遵守国家相关技术规定和要求。因帷幕灌浆技术的主要应用目的是通过水土建筑坝基岩体钻孔以灌注泥浆消除渗漏，为此，应确保设计和施工过程对于防水问题的充分考虑。在进行前期地质勘察时，应当处理好隔水层的填埋问题。如其填埋不深，则将帷幕插入到隔水层当中；如填埋在较深的水中，则可以悬挂式帷幕进行灌浆施工。以水的深度为设计施工参考的同时，还应充分考虑到岩土的材质和渗水情况、堤坝高度等问题，确保其均符合国家相关技术标准。

2.2 按照合理顺序确保每个环节施工质量

帷幕灌浆施工有着多道工序，应确保施工过程严格按照合理的顺序进行，并保证每个施工环节的进度和质量。首先，做好帷幕排序工作，先两边后中间，且对两边施用的压力可稍小，中间帷幕则应作加固处理；其次，在灌注施工中，注意灌浆孔的孔序问题，依照先疏后密、中间插补的原则，先进行分序处理，通常以三个次序为佳，再按序完成施工；最后，在帷幕灌浆施工中，应对坝基进行渗水性监测，判断不同区域的不同渗水性。首先对渗水性较大的区域进行灌浆处理，再针对其他区域进行按需灌注，力求达到最佳的防渗效果。

3.帷幕灌浆施工中常见问题解析

3.1 灌浆中断问题的处理

帷幕灌浆技术应用过程中，常因意外或操作不当，造成灌浆中断问题。如突然停电、电机故障或浆液堵塞等，使得灌浆无法正常进行，造成泥浆的外流和灌注质量受损。为此，应在施工之前，对可能导致灌浆中断的原因进行全面分析，并采取全面的预防措施。首先，做好电力供应准备，对相关机械设备进行全面的质量检查，确保灌注管材无质量问题，也不存在连接不牢固和堵塞问题。其次，应对灌浆泵进行事前检查和测试，确保其能正常运转并满足灌浆施工需求。此外，应在灌浆施工后进行设备维护工作，清洗灌浆泵和灌浆阀门等，完成闲时保养。

3.2 串浆问题的处理

灌浆施工当中出现的浆液由其它钻孔流出或由地下裂隙流出的问题，即通常所说的串浆问题。就串浆问题的产生原因进行分析，一般因灌浆孔间存在过多的岩层缝隙，当浆液灌入时，各个缝隙之间实现连通，导致浆液流串到其它区域。为有效解决串浆问题，应采取以下两种应对措施。首先，可使用多台灌浆泵，对灌浆孔和串浆孔同时注入浆液，避免浆液流串；其次，于串浆部位安装灌浆塞，将串浆区域封堵住，有效抑制浆液流失和串浆。

3.3 漏浆问题的处理

漏浆问题，即因灌浆区域缝隙过大，或灌浆压力未按照相关规定和实际要求施压，导致浆液漏出。对于该问题，应针对不同原因采取相应的处理方法。针对灌浆压力过大问题，可采用低压灌浆或者自流式灌浆，消除过大压力，避免浆液外露。其后，在浆液灌注趋于饱满时，逐渐提高灌浆压力。同时，可在制浆当中，将浆液浓度提高，并控制注浆速度。如进浆量显著降低，则可将灌浆压力调整至常规水平。此外，可在浆液中掺人一定的砂料，控制浆液流动性，避免其出现漏浆情况。最后，还可使用间歇灌浆的方式，待浆液稍事凝结进行再注浆，即能有效避免漏浆问题的出现。

4.结语

帷幕灌浆技术是水工建筑施工中的重要技术手段，其对坝基良好的防渗作用，能够有效缓解甚至避免坝基的渗漏情况，大大提高了水工建筑的质量，确保了水工工程的安全性。在具体应用中，应当注意施工工序的合理性和有序性，确保每项环节落实到位。同时，遵照国家相关技术要求标准，保证各个工序的施工质量，并对常见问题进行有效防范和解决。只有这样，才能充分发挥帷幕灌浆的技术优势，为水工建筑质量和水工工程运行效果提供重要保障。

EEGU范文网 www.eegu.com ：http://www.eegu.com/fw/gs154045/